Функциональное назначение К-123.

|  | Схема главных цепей | Условное обозначение | Функциональное назначение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | СЛ.1. | Пункт секционирования линий с односторонним питанием, с двумя трансформаторами собственных нужд |
| 2 |  | СЛ.1.1. | Пункт секционирования линий с односторонним питанием, с одним трансформатором собственных нужд |
| 3 |  | СЛ.2. | Пункт секционирования линий с двухсторонним питанием, с двумя трансформаторами собственных нужд с каждой стороны |
| 4 |  | СЛ.2.1. | Пункт секционирования линий с двухсторонним питанием, с одним трансформатором собственных нужд с каждой стороны |
| 5 |  | СЛ.2.2. | Пункт секционирования линий с двухсторонним питанием, с одним трансформатором собственных нужд с каждой стороны, без трансформатора защиты от замыкания на землю |
| 6 |  | СР.1. | Пункт сетевого резервирования с двухсторонним питанием, с двумя трансформаторами собственных нужд с одной стороны |
| 7 |  | СР.2. | Пункт сетевого резервирования с двухсторонним питанием, с одним трансформатором собственных нужд с одной стороны |
| 8 |  | ППГ | Пункт плавки гололеда |

ПРИМЕЧАНИЕ.  В схемах устройства К-123 с двух сторон предусмотрена установка разрядников или ограничителей перенапряжения.

Сетка схем вторичных соединений для К-123. 			                         Лист1  Листов2

| Назначение | Номер схемы первичных соединений | Номер ТЗ | Заводской № схемы | Тип выключа-теля | Управление | Защиты | Автоматика | Сигнализация | Счетчик | Обогрев | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Секционирование линии с односто-ронним питанием | СЛ.1. | 3806-К-123-ЭЛ л. 3.1 - л. 3.5 | 3КИ.606.032 | ВБП | местное-дис-танционное; переключате-ли ЗМН, АПВ (на терминале) | МТЗ, перегрузка, ЗОФ, ОЗЗ, ЗМН, ЗПН | АПВ, АВНР, измерение | Аварийное от-ключение, от-ключено, вклю-чено, неисправ-ность; сраба-тывание защит, автоматики, бло-кировок (на тер-минале) | ЦЭ 6850 А-Р | есть | Сириус СП |
|  |  |  | 3КИ.606.032-01 |  |  |  |  |  | нет |  |  |
| Секционирование линии с односто-ронним питанием | СЛ.1.1. | 3806-К-123-ЭЛ л. 3.1-л. 3.5 | 3КИ.606.033 | ВБП | местное-дис-танционное; переключате-ли ЗМН, АПВ (на терминале) | МТЗ, перегрузка, ЗОФ, ОЗЗ, ЗМН, ЗПН | АПВ, АВНР, измерение | Аварийное от-ключение, от-ключено, включено, неис-правность; сраба-тывание защит, автоматики, бло-кировок (на тер-минале) | ЦЭ 6850 А-Р | нет | Сириус СП |
|  |  |  | 3КИ.606.033-01 |  |  |  |  |  | нет |  |  |
| Секционирование линии с двухсто-ронним питанием | СЛ.2. | 3806-К-123-ЭЛ л. 4.1- л. 4.5 | 3КИ.606.034 | ВБП | местное-дис-танционное; переключате-ли ЗМН, АВР, АПВ (на терминале) | Направлен-ная МТЗ, перегрузка, ЗОФ, ОЗЗ, ЗМН, ЗПН | АПВ, АВР, АВНР, изме-рение, резер-вирование оперативных цепей | Аварийное от-ключение, от-ключено, вклю-чено; неисправ-ность, срабаты-вание защит, ав-томатики, блоки-ровок (на терми-нале) | ЦЭ 6850 А-Р | есть | Сириус СП |
|  |  |  | 3КИ.606.034-01 |  |  |  |  |  | нет |  |  |
| Секционирование линии с двухсто-ронним питанием | СЛ.2.1. | 3806-К-123-ЭЛ л. 4.1-л. 4.5 | 3КИ.606.035 | ВБП | местное-дис-танционное; переключате-ли ЗМН, АВР, АПВ (на терминале) | Направлен-ная МТЗ, перегрузка, ЗОФ, ОЗЗ, ЗМН, ЗПН | АПВ, АВР, АВНР, изме-рение, резер-вирование оперативных цепей | Аварийное от-ключение, от-ключено, вклю-чено, неисправ-ность; срабаты-вание защит, ав-томатики, блоки-ровок (на терми-нале) | ЦЭ 6850 А-Р | нет | Сириус СП |
|  |  |  | 3КИ.606.035-01 |  |  |  |  |  | нет |  |  |

Лист 2   Листов 2

| Назначение | Номер схемы первичных соединений | Номер ТЗ | Заводской № схемы | Тип выключа-теля | Управление | Защиты | Автоматика | Сигнализация | Счетчик | Обогрев | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Секционирование линии с двухсто-ронним питанием | СЛ.2.2. | 3806-К-123-ЭЛ л. 4.1-л. 4.5 | 3КИ.606.036 | ВБП | местное-дис-танционное; переключате-ли ЗМН, АВР, АПВ (на терминале) | Направлен-ная МТЗ, перегрузка, ЗОФ, ЗМН, ЗПН | АПВ, АВР, АВНР, изме-рение, резер-вирование оперативных цепей | Аварийное от-ключение, от-ключено, вклю-чено, неисправ-ность; срабаты-вание защит, ав-томатики, блоки-ровок (на терми-нале) | ЦЭ 6850 А-Р | нет | Сириус СП |
|  |  |  | 3КИ.606.036-01 |  |  |  |  |  | нет |  |  |
| Сетевое резервиро-вание | СР.1. | 3806-К-123-ЭЛ л. 5.1-л. 5.5 | 3КИ.606.037 | ВБП | местное-дис-танционное; переключате-ли ЗМН, АВР, АПВ (на терминале) | МТЗ, перегрузка, ЗОФ, ОЗЗ, ЗМН, ЗПН | АПВ, АВР, АВНР, изме-рение | Аварийное от-ключение, от-ключено, вклю-чено, неисправ-ность; срабаты-вание защит, ав-томатики, блоки-ровок (на терми-нале) | ЦЭ 6850 А-Р | есть | Сириус СП |
|  |  |  | 3КИ.606.037-01 |  |  |  |  |  | нет |  |  |
| Сетевое резервиро-вание | СР.2. | 3806-К-123-ЭЛ л. 5.1-л. 5.5 | 3КИ.606.038 | ВБП | местное-дис-танционное; переключате-ли ЗМН, АВР, АПВ (на терминале) | МТЗ, перегрузка, ЗОФ, ОЗЗ, ЗМН, ЗПН | АПВ, АВР, АВНР, изме-рение | Аварийное от-ключение, от-ключено, вклю-чено, неисправ-ность; срабаты-вание защит, ав-томатики, блоки-ровок (на терми-нале) | ЦЭ 6850 А-Р | нет | Сириус СП |
|  |  |  | 3КИ.606.038-01 |  |  |  |  |  | нет |  |  |
| Пункт плавки гололеда | ППГ | 3806-К-123-ЭЛ л. 6.1-л. 6.4 | 3КИ.606.039 | ВБП | местное-дис-танционное | МТЗ, перегрузка, ЗОФ | измерение | Аварийное от-ключение, от-ключено, вклю-чено, неисправ-ность; срабаты-вание защит, ав-томатики, блоки-ровок (на терми-нале) | нет | есть | Сириус СП |

Опросный лист для заказа комплектного устройства серии К-123.

| Функциональное назначение (см. стр.3) |  |
| --- | --- |
| Условное обозначение (см. стр.3) |  |
| Номинальное напряжение, кВ | 6 |  | 10 |  |
| Номинальный ток главных цепей, А | 400 |  | 630 |  | 800 |  |
| Номинальный ток отключения выключателя, кА | 12,5 |
| Ток термической стойкости (3 с), кА | 12,5 |
| Ток электродинамической стойкости, кА | 32 |
| Климатическое исполнение | У1 |  | УХЛ1 |  |
| Номер схемы вторичных соединений (см. стр.4-5, колонка 4) |  |
| Род оперативного тока | ~220В 50Гц |
| Устройство РЗиА | Сириус СП |
| Тип выключателя | ВБ-10-20 |
| Выдержка времени расцепителя минимального напряжения, с | 0,8 |  | 1,6 |  | 2,4 |  | 3,2 |  | 4,0 |  |
| Класс точности и коэффициент трансформации трансформаторов тока типа ТПОЛ-10 | /10Р - /5 |
| Тип разрядников / ограничителей перенапряжения | РВО - / ОПН –РС - |
| Тип трансформатора напряжения | ЗНОЛП 06 |
| Тип трансформаторов собственных нужд | ОЛС-10 |
| Количество К-123, шт. |  |

ПРИМЕЧАНИЕ. При заполнении опросного листа рядом с выбранным параметром нужно

поставить

# Text boxes

(

Заказчик, адрес:               ____________________________________________________________________________

контактный телефон

_____________________________________________________________________

Проектная организация: ___________________________________________________________________________

контактный телефон

____________________________________________________________________

Платежные реквизиты:    ___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________